## Slide 1: Vending Machine by Arduino Microprocessor Laboratory
นายธราเทพ สบายยิ่ง 1620902088

## Slide 2
Content Page
What? 1
Vending Machine 2
How? 3
Requirement 4
System Design
- หลักการทำงาน 5
- รายชื่ออุปกรณ์ 6
- กำหนดอินพุต-เอาต์พุต 7
- รูปภาพอุปกรณ์ 8
Module Design 16
Schematic Design 18
Flow Chart 19
Code 20
ผลการทำงาน 23
Problem and Obstacle 33
Summary

## Slide 3: What?
ทำอะไร?
หัวข้อสิ่งประดิษฐ์ที่เราเลือกทำ คือ
Vending Machine หรือ เครื่องกดสินค้าอัตโนมัติ
โดยแกนกลางทำงานจะใช้ บอร์ด Arduino
ในการควบคุมการทำงานของเครื่องนี้

## Slide 4: Vending Machine คืออะไร?
Vending Machine
คือ เป็นเครื่องที่มีจุดประสงค์เพื่อจำหน่ายสิ่งของเช่น อาหารว่าง, เครื่องดื่ม, บุหรี่ หรือ ล็อตเตอรี หรือแม้กระทั่งทองคำ ให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติ หลังจากลูกค้าได้ใส่เงินหรือบัตรเครดิต เข้าสู่เครื่อง

## Slide 5: How?
ทำอย่างไร?
เริ่มจากการออกแบบขั้นต้น ว่าเราจะให้มันมีระบบการทำงานอย่างไร ต้องใช้อุปกรณ์ใดบ้างระบุขอบเขตุความสามารถของเครื่อง จะประกอปด้วย
1. Requirements 2. System Design 3. Module Design 4. Schematic Design (Detailed Design) 5. Flowchart & Code

## Slide 6: Requirements
Requirements
1.เครื่องกดสินค้าอัตโนมัติ จ่ายเป็นเหรียญ 5 10 บาท
2.จำลองเครื่องจากกระดาษลัง
3.จำลองการจ่ายสินค้าด้วยไฟ LED
4.ขนาดของช่องสินค้ามีขนาดเท่ากระป๋องน้ำอัดลม
5.จำลองขายสินค้าประมาณ 3-4 ชนิดในเครื่อง
6.แสดงค่าเงินที่ใส่ และ เงินทอนด้วย จอLCD หรือ 7-segment
7.ใช้sensorในการตรวจจับเหรียญ ผ่านรางแยกเหรียญ

## Slide 7: System Design
หลักการทำงาน
1.หยอดเหรียญผ่าน sensor แล้ว interrupt ส่งค่า input ไปที่ LCD เป็นค่าเงินในขณะนี้
2.ไฟ LED สินค้าแต่ล่ะชนิดจะติดต่อเมื่อค่าเงินมีจำนวนเท่ากับหรือมากกว่าราคาที่กำหนดไว้
3.กด switch ตรงรูปสินค้าที่ต้องการซื้อ
4.จอLCDด้านล่างจะแสดงค่าเงิน input – ราคาสินค้า หรือก็คือเงินทอน
5.มีปุ่มสำหรับ Reset เพื่อใช้ในกรณีต้องการยกเลิกการซื้อ
เครื่องจะทอนเงินทันที

## Slide 8: System Design
รายชื่ออุปกรณ์
1. บอร์ด Arduino 1 ชิ้น
2. PICKIT version 3 1 ชิ้น
3. รางแยกเหรียญ 1 ชิ้น
4. Sensor ก้ามปูสำหรับตรวจจับเหรียญ 3 ชิ้น
5. จอ LCD แสดงผล 2 ชิ้น
6. 7-segment 2 ช่อง 2 ชิ้น
7. สายไฟผู้-เมีย ผู้-ผู้ เมีย-เมีย 30 เส้น
8. Switch กดติดปล่อยดับ 10 ชิ้น
9. ไฟ LED สีแดง สีเขียว เหลือง 20 ดวง

## Slide 9: System Design

## Slide 10: รายชื่ออุปกรณ์ต่างๆ
บอร์ด Arduino

## Slide 11: รายชื่ออุปกรณ์ต่างๆ
รางสำหรับแยกเหรียญ

## Slide 12: รายชื่ออุปกรณ์ต่างๆ
Sensor ก้ามปู

## Slide 13: รายชื่ออุปกรณ์ต่างๆ
จอ LCD แสดงผล

## Slide 14: รายชื่ออุปกรณ์ต่างๆ
7-Segment 2 ช่อง

## Slide 15: รายชื่ออุปกรณ์ต่างๆ
สายไฟ ผู้-เมีย เมีย-เมีย ผู้-ผู้

## Slide 16: รายชื่ออุปกรณ์ต่างๆ
Switch กดติด ปล่อยดับ

## Slide 17: รายชื่ออุปกรณ์ต่างๆ
ไฟ LED ขนาด 3mm.

## Slide 18: Module Design

## Slide 19: Module Design

## Slide 20: Schematic Design (Detailed Design)

## Slide 21: Flow Chart

## Slide 22: Code คำสั่ง

## Slide 23: Code คำสั่ง

## Slide 24: Code คำสั่ง

## Slide 25: “ผลการทำงาน”

## Slide 35: Problem&Obstacle
ปัญหาและอุปสรรค
1.อุปกรณ์บางส่วนใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ซื้อมาจึงต้องปรับเปลี่ยนแผนการและโครงสร้างของอุปกรณ์
2.การทำโมเดลลังกระดาษไม่สามารถทำได้
เนื่องจากปัญหาของระยะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์
3.Switchกดติดปล่อยดับที่ใช้อยู่ มีความเสถียรต่ำ
บางครั้งต้องกดหลายครั้ง จึงจะทำงาน

## Slide 36: จบการนำเสนอ ขอบคุณทุกท่านที่รับชม
นายธราเทพ สบายยิ่ง 1620902088